Приложение 
к приказу Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и

картографии

от ________ № _______

«Приложение № 7 к приказу Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 13.12.2011 № П/501

XML-схема, используемая для формирования XML-документа – межевого плана земельного участка, предоставляемого в орган кадастрового учета в форме электронного документа

- ОПИСАНИЕ ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФАЙЛОВ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ

Межевой план, представляемый в орган кадастрового учета в форме электронного документа, состоит из набора файлов, упакованных в один ZIP –архив (далее – пакет). Один межевой план соответствует одному пакету.

Имя пакета должно иметь следующий вид:

GKUZU _*.zip, где

GKUZU - префикс, обозначающий принадлежность информации файлу со сведениями Межевого плана;

* - уникальный набор символов, длиной не более 50 символов, например GUID.

Содержимое пакета представляет из себя всегда один XML файл, содержащий семантические сведения Межевого плана, а также один или несколько файлов с расширением JPG, TIFF или PDF, содержащих графическую часть Межевого плана.

XML-файл должен располагаться в корне пакета. Графические файлы могут располагаться в подкаталогах .\<каталог>\..<каталог>\<файл> (в данном случае путь к файлам должен быть прописан в xml относительно корня пакета). Наименования каталогов и имен файлов не должны содержать  служебных символов, таких как: +/ \ * < >@ « ” `] [ { } $ # ~.

XML-файл должен соответствовать схеме STD_MP.xsd и представлен в кодировке Unicode (UTF-8).

Номер версии – 04.

Имя файла должно иметь следующий вид:

GKUZU _*.xml, где:

GKUZU - префикс, обозначающий принадлежность информации файлу со сведениями Межевого плана;

* - уникальный набор символов, длиной не более 50 символов, например GUID.

Файл состоит из строк, содержащих элементы и атрибуты, а также их значения. Реквизиты файла могут быть элементами или атрибутами.

Элемент  - составная часть XML-документа, представляющая собой некоторую законченную смысловую единицу. Элемент может содержать один или несколько вложенных элементов и/или атрибутов.

Атрибут представляет собой составную часть элемента, задающую его параметры.

Имена элементов и атрибутов являются регистрозависимыми и должны совпадать с шаблоном XML. В сообщениях атрибуты с одинаковым именем должны иметь один и тот же смысл и структуру. Порядок следования элементов должен совпадать с шаблоном.

Все XML-документы должны иметь единственный корневой элемент. Для него определен фиксированный атрибут «версия» (в данном случае значение «04»).

Описание информационных объектов приводится в табличной форме.

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <наименование элемента> |

В таблицах используются следующие обозначения.

В графе «Код элемента» записывается условное обозначение элемента сообщения.

В графе «Содержание элемента» записывается условное обозначение атрибута или другого элемента, входящего в состав элемента.

В графе «Тип» записывается один из символов О, Н, ОА, НА, У, П, М. Символы имеют следующий смысл:

О - обязательный реквизит;

Н - необязательный реквизит;

ОА – обязательный атрибут;

НА – необязательный атрибут;

У - условно-обязательный реквизит, может добавляться к указанным выше символам;

П - предписанный реквизит;

М - реквизит, определяющий множественность данных, может добавляться к указанным выше символам.

Обязательный реквизит - реквизит, который должен обязательно присутствовать в файле.

Необязательный реквизит - реквизит, который может как присутствовать, так и отсутствовать в файле.

Обязательный атрибут - атрибут, который должен обязательно присутствовать в элементе.

Необязательный атрибут - атрибут, который может как присутствовать, так и отсутствовать в элементе.

Условно-обязательный реквизит - реквизит, присутствие которого в файле обусловлено значениями, наличием или отсутствием других реквизитов этого же файла. В случае выполнения условия присутствия (УП) условно-обязательный реквизит по всем своим свойствам приравнивается к обязательному, а в случае невыполнения - к необязательному.

Предписанный реквизит - реквизит, код которого должен обязательно присутствовать в файле, в то время как значения может и не быть.

Единичные реквизиты - показатели, которые встречаются в сообщении один раз.

Множественные реквизиты - показатели таких частей сообщения, которые содержат заранее неизвестное число однотипных строк таблицы (табличные множественные показатели) или однотипных фрагментов формы иной структуры.

В графе «Формат» для каждого атрибута указывается - символ формата, а вслед за ним в круглых скобках - максимальная длина атрибута. Если круглых скобок нет  - то длина атрибута произвольна.

Символы формата соответствуют вышеописанным обозначениям:

Т - <текст>;

N - <число>;

D - <дата>;

К - <код>;

S - <элемент>, составной элемент, описывается отдельно;

SA - <элемент>, составной элемент, содержащий атрибут, описывается после описания основного элемента;

B –<булево выражение>;

Е - <пустое выражение>;

Z – <целое положительное число>.

Если значением атрибута является дробное десятичное число, то в графе «Формат» указывается формат его представления в виде N(m.k), где m - максимальное количество знаков в числе, включая целую и дробную часть числа, десятичную точку и знак «-» (минус), a k - число знаков дробной части числа.

В графе «Наименование» указывается наименование элемента или атрибута.

Если атрибут имеет в рамках данного формата ограниченное количество возможных значений, то в графе «Дополнительная информация» указывается список этих значений.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ МЕЖЕВОГО ПЛАНА В ФОРМАТЕ XML.

- При заполнении электронного вида межевого плана при отсутствии данных соответствующие теги должны отсутствовать в XML. Заполнение отсутствующих данных знаком «-» (прочерк) не допускается.

- Поля <CadastralNumber> (Кадастровый номер), <CadastralBlock> (Кадастровый номер квартала) заполняются по установленному шаблону заполнения полей без пробелов. Например, кадастровый номер земельного участка 01:01:0000001:1. При этом части кадастрового номера, соответствующие номеру кадастрового округа и номеру кадастрового района дополняются при необходимости лидирующим нулем до 2-х символов. Часть кадастрового номера, соответствующая номеру квартала дополняется лидирующими нулями до 6 или 7 символов, в зависимости от принятого шаблона в данном кадастровом округе.

- Координаты должны быть представлены в геодезической системе координат.

- Раздел <Spatial_Element> предназначен для описания замкнутого контура границы. Первая и последняя точка контура должны совпадать. В контуре границы могут указываться новые точки и существующие точки.

Новыми точками для контура границы считаются любые точки, ранее не входившие в данный контур. Координаты таких точек указываются в разделе <NewOrdinate>. К существующим точкам относятся точки, местоположение которых не изменилось или было уточнено в результате кадастровых работ. Координаты таких точек указываются в разделах <NewOrdinate> и <OldOrdinate>. У изменяющейся точки значения старой и новой координаты должны различаться. Если в уточняемом участке границы точка осталась неизменной, то значение новой координаты должно быть равно значению старой координаты. Если точка прекращает существование, то для нее должно присутствовать значение старой координаты и отсутствовать значение новой координаты. Координаты таких точек указываются в разделе <OldOrdinate>.

Для нового контура границы (нового или уточняемого земельного участка) заполняется раздел <NewOrdinate> (т.е. в блоке не должны заполняться <OldOrdinate>). Для уточняемой  границы (контура  границы) должны быть указаны все точки - новые, существующие, а также прекращающие существование точки. (т.е. в блоке должны заполняться <NewOrdinate> и  <OldOrdinate>).

- При описании границ земельного участка, который имеет внутренние границы (контур с «дырками») нужно описать несколько элементов <Spatial_Element>. Сначала приводится описание границ внешнего контура, за ним должны быть описаны внутренние контура. При этом порядок обхода точек внешнего контура должен соответствовать направлению против часовой стрелки, а внутренних – по часовой стрелке.

- Если участок имеет более одного внешнего контура, вместо ветки <Entity_Spatial> должна быть сформирована ветка <Contours>. Каждый внешний контур должен быть описан в элементе <Contour>, при этом правила описания его границ <Entity_Spatial> соответствуют правилам описания границ <Entity_Spatial> обычного земельного участка (см. п.5).

- При уточнении границ смежных участков (SpecifyRelatedParcel) в случае изменения части границы (ChangeBorder) (от точки до точки), в том числе при добавлении внутреннего контура («дырки») необходимо учитывать следующее:  При изменении участка границы координаты указываются от точки до точки. При этом должны обязательно присутствовать значения старой координаты первой и последней точки изменяемого участка границы. Участок уточняемой границы должен содержать описание возникающих, изменяющихся или прекращающих существование точек, а так же сохраняющих свое положение точек. Если в уточняемом участке границы точка прекращает существование, то для нее должно присутствовать значение старой координаты и отсутствовать значение новой координаты. Если добавляется новая точка, то должно отсутствовать значение старой координаты и присутствовать значение новой. У изменяющейся точки значения старой и новой координаты должны различаться. Если в уточняемом участке границы точка осталась неизменной, то значение новой координаты должно быть равно значению старой координаты. Если у смежного участка уточняются несколько участков границы, элемент <SpecifyRelatedParcel> необходимо повторять для каждого такого участка границы. Последовательность точек должна соответствовать направлению обхода по часовой стрелке. Для добавления внутреннего контура («дырки») должны совпадать первая и последняя точка в элементе. При этом значения старой координаты всех точек добавляемого контура должны отсутствовать (т.е. в блоке должны присутствовать только <NewOrdinate>). Для исключения внутреннего контура («дырки») должны совпадать первая и последняя точка в элементе. При этом значения новой координаты всех точек исключаемого контура должны отсутствовать (т.е. в блоке должны присутствовать только <OldOrdinate>). При добавлении или исключении нескольких внутренних контуров элемент <SpecifyRelatedParcel> необходимо повторять для каждого такого внутреннего контура.

- Глобальный уникальный идентификатор пакета GUID представляет собой строку, состоящую из 36 символов, сгруппированных в пять разделов и разделенных дефисами. Формат четкой последовательности:  8-4-4-4-12. Первая группа состоит из 8 символов, следующие 3 группы по 4 символа, и последняя группа 12 символов. Символы - в диапазоне от нуля до девяти (0 – 9), буквы латинского алфавита A, B, C, D, E, F верхнего и нижнего регистра (a-fA-F):

[a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}

Например:

c49620f0-6D81-45a3-B65d-8c9649bb7623;

3F2504E0-4F89-11D3-9A0C-0305E82C3301

Глобальный уникальный идентификатор пакета (GUID) основан на стандартных универсальных уникальных идентификаторах (UUID) .

GUID присваивается файлу каждый раз при передаче файла в орган кадастрового учета (ОКУ). При повторной подаче межевого плана в ОКУ необходимо присвоить новый GUID, даже если сведения межевого плана не изменялись.

- Адрес земельного участка, который вносится на основании соответствующего акта органа государственной власти или органа местного самоуправления, уполномоченного присваивать адреса земельным участкам, а также описание местоположения земельного участка, в случае отсутствия присвоенного в установленном порядке адреса земельного участка, должны быть представлены в структурированном виде по КЛАДР. В описание местоположения в обязательном порядке должны быть включены названия единиц административно-территориального деления или муниципальных образований, на территории которых располагается участок (субъект Российской Федерации, муниципальное образование, населенный пункт и тому подобное), а также неформализованное описание его местоположения (например, в 500 м к юго-востоку...). Обязательным является указание кода КЛАДР и ОКАТО, до которого удалось формализовать адрес (или описание местоположения).

Типы адресных объектов для атрибутов <Type>  указываются в соответствии с принятыми сокращениями по КЛАДР. Сведения об адресе (местоположении) вносятся в поля структурированного адреса до максимально возможного уровня. Дополнительная часть адреса, которую не удалось структурировать по КЛАДР, может быть указана в поле <Other> (Иное).

В поле <Note> «Неформализованное описание адреса в соответствии с документом или неформализованное описание местоположения земельного участка» вносится установленный адрес по документу или описание местоположения в неформализованном виде, в случае если структурированный адрес отличается от адреса по документу.

Классификатор адресов России (КЛАДР) ведется ФНС России и доступен на сайте ГНИВЦ ФНС России по адресу  www.gnivc.ru.

- При заполнении разделов электронного вида межевого плана необходимо учитывать следующее:

Раздел <FormParcels> (Образование участков) заполняется в случаях, если:

в результате раздела одного исходного (измененного) земельного участка образуются один или одновременно несколько земельных участков;

в результате перераспределения нескольких исходных земельных участков образуются несколько земельных участков;

в результате выдела в счет доли (долей) в праве общей собственности образуются один или одновременно несколько земельных участков;

одновременно образуются земельный участок (земельные участки) и части земельного участка (земельных участков) либо одновременно с образованием земельных участков уточняются сведения о существующих частях исходных земельных участков;

в результате преобразования земельного участка (земельных участков) одновременно образуются один или несколько земельных участков и в результате таких кадастровых работ уточнено описание местоположения границ смежных с ними земельных участков, в том числе в связи с исправлением ошибки в местоположении границ.

Раздел <SpecifyParcel> (Уточнение границ) заполняется в случаях, если уточняется местоположение границы исходного (измененного) земельного участка (без одновременного уточнения сведений о частях), или одновременно уточняется местоположение границы земельного участка и уточняются сведения о частях земельного участка либо образуется часть (части) земельного участка.

Раздел <NewSubParcel> (Сведения об образуемых частях) заполняется в случае, если одновременно образуются несколько частей одного земельного участка (и при этом не осуществлялось уточнение местоположения границы земельного участка или образование земельных участков).

Раздел <SpecifyParcelsApproximal>  (Уточнение границ нескольких смежных земельных участков)  заполняется в случае, если одновременно уточняется местоположение границ нескольких смежных земельных участков, в том числе в связи с исправлением ошибки в местоположении их границ.

- Список сокращений, используемых в тексте таблиц описания структуры XML-файла:

ЕЗ – единое землепользование

ЧЗУ – часть земельного участка

ЗУ – земельный участок

ОН - объект недвижимости

ФИО – фамилия, имя, отчество

ОКАТО – Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления

КЛАДР - Классификатор адресов России

Требования - Требования к подготовке межевого плана, в том числе особенности подготовки межевого плана в отношении земельных участков, указанных в части 10 статьи 25 федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», утвержденные приказом Минэкономразвития России от 24.11.2008 г. № 412.

Сборник классификаторов - Сборник классификаторов, используемых Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в автоматизированных системах ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастра недвижимости, утвержденный приказом Росреестра от 12.10.2011 № П/389.

- ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ XML-ФАЙЛА

Таблица 1

## «Описание корневого элемента»

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Корневой элемент |
| STD_MP |  |  |  |  |  |
|  | eDocument | О | SА | Электронный документ | Описание электрон-ного документа |
|  | Title | О | S | Титульный лист |  |
|  | Package | О | S | Пакет информации | См. п. 10 общих требований к заполнению межевого плана в формате XML |
|  | Coord_Systems | H | S | Система координат |  |
|  | Input_Data | О | S | Исходные данные | См. описание в табл. 15 |
|  | Survey | H | S | Сведения о выполненных измерениях и расчетах |  |
|  | Conclusion | H | Т | Заключение кадастрового инженера |  |
|  | Scheme_Geodesic_Plotting | H | S | Схема геодезических построений |  |
|  | Scheme_Disposition_Parcels | H | S | Схема расположения земельных участков |  |
|  | Diagram_Parcels_SubParcels | О | S | Чертеж земельных участков и их частей |  |
|  | Agreement_Document | H | S | Акт согласования местоположения границы земельного участка |  |
|  | NodalPointSchemes | H | S | Абрисы узловых точек границ земельных участков |  |
|  | Appendix | H | S | Приложения |  |
| eDocument |  |  |  |  |  |
| eDocument | CodeType | ОА | T(3) | Тип информации: 014 - Пакет информации c заявлением о постановке на учет, 015 - пакет информации с заявлением об учете изменений | Условие выбора одного из этих значений: 014 - Пакет информации c заявлением о постановке на учет, 015 - пакет информации с заявлением об учете изменений |
| eDocument | Version | OА | Т(2) | Версия схемы | Фиксированное значение версии схемы (версия 04) |
| eDocument | GUID | OА | Т(36) | Глобальный уникальный идентификатор пакета | Тип sGUID. Описание формата GUID см. п.8 Общих требований к заполнению межевого плана в формате XML |
| Title |  |  |  |  |  |
|  | Contractor | О | SA | Кадастровый инженер | См. описание в табл. 9 |
|  | Purpose | Н | Т | Цель кадастровых работ |  |
|  | Reason | О | Т | Вид кадастровых работ |  |
|  | Client | ОМ | SA | Сведения о заказчике кадастровых работ | См. описание в табл. 12 |
| Package |  |  |  |  |  |
|  | FormParcels | УО | S | Образование участков | См. описание в табл. 2 |
|  | SpecifyParcel | УО | S | Уточнение границ участка | См. описание в табл. 3 |
|  | NewSubParcel | УОМ | SA | Сведения об образуемых частях | См. описание в табл. 10 |
|  | SpecifyParcelsApproximal | УОМ | S | Уточнение границ нескольких смежных земельных участков |  |
| SpecifyParcelsApproximal |  |  |  |  |  |
|  | ExistParcel | УО | SA | Сведения об уточняемом участке, не являющемся единым землепользованием, и его частях | См. описание элемента ExistParcel в таблице 3 |
|  | ExistEZ | УО | S | Сведения об уточняемом едином землепользовании и его частях | См. описание элемента ExistEZ в таблице 3 |
| Coord_Systems |  |  |  |  |  |
|  | Coord_System | О | SA | Система координат. Наименование системы в значении элемента |  |
| Coord_System |  |  |  |  |  |
| Coord_System | Name | НА | Т(2046) | Наименование системы координат |  |
| Coord_System | Cs_Id | ОА | Т(255) | Код системы координат, на который ссылаются пространственные объекты (ENTITY_ SPATIAL) | Тип ID |
| Survey |  |  |  |  | «Сведения о выполненных измерениях и расчетах» прикладываются к файлу в виде образа(ов) листов документа |
|  | AppliedFile | ОМ | SА | Приложенные файлы с образами | Тип tAppliedFile |
| Scheme_Geodesic_Plotting |  |  |  |  | «Схема геодезических построений» прикладывается к файлу в виде образа(ов) листов документа |
|  | AppliedFile | ОМ | SА | Приложенные файлы с образами | Тип tAppliedFile |
| Scheme_Disposition_Parcels |  |  |  |  | «Схема расположения земельных участков» прикладывается к файлу в виде образа(ов) листов документа |
|  | AppliedFile | ОМ | SА | Приложенные файлы с образами | Тип tAppliedFile |
| Diagram_Parcels_SubParcels |  |  |  |  | «Чертеж земельных участков и их частей» прикладывается к файлу в виде образа(ов) листов документа |
|  | AppliedFile | ОМ | SА | Приложенные файлы с образами | Тип tAppliedFile |
| Agreement_Document |  |  |  |  | «Акт согласования местоположения границы земельного участка» прикладывается к файлу в виде образа(ов) листов документа |
|  | AppliedFile | ОМ | SА | Приложенные файлы с образами | Тип tAppliedFile |
| NodalPointSchemes |  |  |  |  |
|  | NodalPointScheme | ОМ | SА | Абрис узловых точек границ земельных участков |  |
| NodalPointScheme |  |  |  |  | «Абрисы узловых точек границ земельных участков» прикладываются к файлу в виде образа(ов) листов документа |
| NodalPointScheme | Definition | НА | Т(50) | Обозначение точки |  |
|  | AppliedFile | ОМ | SА | Приложенные файлы с образами | Тип tAppliedFile |
| Приложенные файлы с образами (тип tAppliedFile) |
| tAppliedFile |  |  |  |  | Тип tAppliedFile |
|  | Kind | ОA | К(2) | Вид файла по справочнику видов приложенных файлов | Возможные значения: 01- Образ документа; 02 - Электронный документ (должен быть представлен одним файлом) |
|  | Name | ОА | Т(500) | Относительный путь к файлу с изображением\Имя файла с изображением | Например: \\pictures\описание 2.pdf |
| Appendix |  |  |  |  |  |
|  | Document | ОМ | S | Реквизиты документов (и приложенные файлы с образами документов) | Тип tDocument. См. описание типа в табл. 13 |

Таблица 2

## «Образование участков»

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об участках |
| FormParcels |  |  |  | Образование участков |  |
|  | NewParcel | OM | SA | Сведения об образуемых земельных участках и их частях | В случае образования участка способом «Объединение» может быть заполнен только один раздел NewParcel. При остальных способах образования данный раздел может быть множественным. Тип tNewParcel |
|  | ChangeParcel | НМ | SA | Сведения об измененных земельных участках и их частях | Раздел заполняется только в случае образования участков способом выдела или раздела с измененным земельным участком. В остальных случаях должен отсутствовать. |
|  | SpecifyRelatedParcel | НМ | SA | Уточнение границ смежных участков | Заполняется в случае, если при образовании земельных участков уточнено описание местоположения границ смежных с ними земельных участков, в том числе в связи с исправлением ошибки в местоположении границ. Тип tSpecifyRelatedParcel. См. описание типа в таблице 6 |
| FormParcels | Method | ОA | К(1) | Способ образования участка | По справочнику dMethod «Способ образования земельного участка». Возможные значения: 1-Выдел, 2-Раздел, 3-Раздел с измененным земельным участком, 4-Перераспределение, 5-Образование из земель, 6-Объединение |
| Образуемые участки и части NewParcel (тип tNewParcel) |
| tNewParcel |
|  | CadastralBlock | О | Т(12-13) | Номер кадастрового квартала, в котором расположен земельный участок полностью. | См. п. 2 Общих требований к заполнению межевого плана в формате XML |
|  | Prev_Cadastral Numbers | Н | S | Кадастровые номера земельных участков, из которых образован данный участок |  |
|  | Providing_Pass_CadastralNumbers | Н | S | Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ | Тип tProviding_Pass_CadastralNumbers |
|  | Inner_CadastralNumbers | Н | S | Кадастровые или иные номера зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, расположенных на земельном участке |  |
|  | Area | O | S | Уточненная площадь земельного участка | Тип tAreaNew |
|  | Location | О | S | Адрес (местоположение) участка | Должен быть структурированный адрес |
|  | Category | О | SA | Категория земель | Тип tCategory |
|  | NaturalObject | H | S | Характеристика лесного участка | Тип tNaturalObject |
|  | Utilization | О | SA | Разрешенное использование участка | Тип t Utilization |
|  | SubParcels | H | S | Сведения о частях участка |  |
|  | Contours | УО | S | Контуры многоконтурного участка | Раздел заполняется в отношении многоконтурного земельного участка. См. п.6 Общих требований к заполнению межевого плана в формате XML |
|  | Entity_Spatial | УО | SA | Описание местоположения границ | Раздел заполняется для землепользования, обособленного, условного участка. См. описание в табл. 8 |
|  | Min_Area | Н | S | Предельный минимальный размер земельного участка | Тип tArea_without_Innccuracy |
|  | Max_Area | Н | S | Предельный максимальный размер земельного участка | Тип tArea_without_Innccuracy |
|  | Note | Н | Т | Иные сведения | Указываются сведения о содержании ограничения (обременения) права, если такое ограничение (обременение) права установлено или устанавливается в отношении всего земельного участка (в том числе в связи с обеспечением доступа к земельным участкам или землям общего пользования) |
| NewParcel | Definition | ОA | Т(50) | Обозначение образованного ЗУ в межевом плане | Поле заполняется в соответствии с установленным шаблоном (без пробелов). Например: 19:05:010203:123:ЗУ1 – при образовании ЗУ путем раздела или выдела; или :ЗУ1 – при образовании земельных участков путем перераспределения, объединения, а также в случае образования земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| Кадастровые номера земельных участков, из которых образован данный участок |
| Prev_CadastralNumbers |  |  |  |  |  |
|  | CadastralNumber | OM | T(40) | Кадастровый номер | Если способ образования «Выдел», то кол-во кадастровых номеров = 1. Если способ образования «Раздел», то кол-во = 1. Если способ образования «Раздел с измененным земельным участком», то кол-во = 1. Если способ образования «Перераспределение», то кол-во >= 2. Если способ образования «Образование из земель», то кол-во = 0. Если способ образования «Объединение», то кол-во >=2. Описание заполнения поля см. п.2 Общих требований к заполнению межевого плана в формате XML |
| Inner_CadastralNumbers |  |  |  |  |  |
|  | CadastralNumber | НM | T(40) | Кадастровый номер | См. п. 2 Общих требований к заполнению межевого плана в формате XML |
|  | Number | НМ | Т | Иной номер |  |
| Location |  |  |  |  | Должен быть структурированный адрес. Описание внесения формализованного адреса см. п. 9 Общих требований к заполнению межевого плана в формате XML |
|  | tAddress |  |  | Тип tAddress | См. описание типа в табл. 7 |
|  | Document | Н | S | Реквизиты акта органа государственной власти или органа местного самоуправления, уполномоченного присваивать адреса земельным участкам | При необходимости описания реквизитов документа в этом разделе код соответствующего документа используется из классификатора 558.2 «Документы, содержащие описание объекта» Сборника классификаторов |
| SubParcels |  |  |  |  |  |
|  | FormSubParcel | НМ | SА | Образуемая часть участка | Указываются сведения об образуемых частях земельных участков, а также сведения о существующих частях земельных участков, которые сохраняются в прежних либо уточняемых границах (в т.ч. сведения о многоконтурных частях). |
| FormSubParcel |  |  |  |  |  |
|  | tSubParcel |  |  | Тип tSubParcel | Тип tSubParcel. См. описание типа в таблице 4 |
| FormSubParcel | Definition | ОА | Т(50) | Учетный номер или обозначение части ЗУ | Учетный номер указывается для существующих частей ЗУ, которые сохраняются в прежних либо уточняемых границах, обозначение указывается для образуемых частей ЗУ |
| Contours |  |  |  |  |  |
|  | NewContour | НМ | SА | Новый контур многоконтурного участка | Сведения о каждом контуре многоконтурного земельного участка. |
| NewContour |  |  |  |  |  |
|  | tContour |  |  | Тип tContour | Тип tContour. См. описание типа в таблице 5 |
|  | Providing_Pass_CadastralNumbers | Н | S | Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ | Тип tProviding_Pass_CadastralNumbers. См. описание типа ниже в данной таблице |
| NewContour | Definition | ОА | Т(50) | Учетный номер или обозначение контура |  |
| Описание комплексных типов |
| Providing_Pass_CadastralNumbers (тип tProviding_Pass_CadastralNumbers) |
| tProviding_Pass_CadastralNumbers |  |  |  |  |  |
|  | CadastralNumber | НM | T(40) | Кадастровый номер | См. п. 2 Общих требований к заполнению межевого плана в формате XML |
|  | Definition | НM | T | Обозначение ЗУ, посредством которого обеспечивается доступ |  |
|  | Other | Н | Т | Иное | Если образуемый (измененный) земельный участок имеет непосредственный доступ к землям или земельным участкам общего пользования, указываются слова "земли (земельные участки) общего пользования". |
|  | Documents | Н | S | Документы - основания для внесения сведений | При необходимости описания реквизитов документа в этом разделе код соответствующего документа используется из классификатора 558.4 «Документы о правах, сделках, ограничениях (обременениях)» Сборника классификаторов. См. описание элемента Documents в таблице 13 |
| Уточненная площадь земельного участка (тип tAreaNew) |
| tAreaNew |  |  |  |  | Тип tArea |
|  | Area | О | Z(20) | Значение площади | Указывается в квадратных метрах с округлением до 1 квадратного метра |
|  | Unit | О | К(3) | Единица измерения | Фиксированное значение 055-Квадратный метр (По справочнику «Единицы измерений» Сборника классификаторов) |
|  | Innccuracy | O | Z | Погрешность вычисления | Указывается в квадратных метрах с округлением до 1 квадратного метра |
| Категория земель (тип tCategory) |
| tCategory |  |  |  |  | Тип tCategory |
| Category | Category | OA | К(12) | Код категории | По классификатору «Категории земель» Сборника классификаторов |
|  | DocCategory | Н | S | Реквизиты документа, удостоверяющего сведения о категории земель | При необходимости описания реквизитов документа в этом разделе код соответствующего документа используется из классификатора 558.2 «Документы, содержащие описание объекта» Сборника классификаторов. Тип tDocument. См. Описание типа в таблице 13 |
| Природные объекты (тип tNaturalObject) |
| tNaturalObject |  |  |  |  | Тип tNaturalObject |
|  | Name | О | К(12) | Вид объекта | Фиксированное значение: код «233001000000» по классификатору «Природные объекты» Сборника классификаторов |
|  | ForestUse | Н | К(12) | Целевое назначение лесов | По классификатору «Целевое назначение лесов» Сборника классификаторов |
|  | Type_ProtectiveForest | Н | T | Категория защитных лесов |  |
| Разрешенное использование (тип tUtilization) |
| tUtilization |  |  |  |  | Тип tUtilization |
| Utilization | Utilization | HA | К(12) | Вид разрешенного использования по классификатору | По классификатору видов использования земель Сборника классификаторов |
| Utilization | ByDoc | НA | T(4000) | Вид использования участка по документу |  |
| Utilization | AdditionalName | НА | Т(255) | Дополнительное наименование, например приусадебный участок | Указывается дополнительное наименование ЗУ (в соответствии с п.58 Требований): если в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливается дополнительное наименование земельного участка (например, лесной участок, приусадебный земельный участок и т.п.). |
|  | DocUtilization | Н | S | Реквизиты документа, удостоверяющего сведения об использовании ЗУ | При необходимости описания реквизитов документа в этом разделе код соответствующего документа используется из классификатора 558.2 «Документы, содержащие описание объекта» Сборника классификаторов. Тип tDocument. См. Описание типа в таблице 13 |
| Сведения о предельных минимальных (максимальных) размерах земельного участка (тип tArea_without_Innccuracy) |
| tArea_without_Innccuracy |  |  |  |  |  |
|  | Area | О | Z(20) | Значение площади | Указывается в квадратных метрах с округлением до 1 квадратного метра |
|  | Unit | О | К(3) | Единица измерения | Фиксированное значение 055-Квадратный метр (По справочнику «Единицы измерений» Сборника классификаторов) |
| Изменяемые участки и их части ChangeParcel (Тип tChangeParcel) |
| tChangeParcel |
|  | CadastralBlock | О | Т(12-13) | Номер кадастрового квартала, в котором расположен земельный участок полностью. | См. п. 2 Общих требований к заполнению межевого плана в формате XML |
|  | Providing_Pass_CadastralNumbers | Н | S | Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ | Тип tProviding_Pass_CadastralNumbers. См. описание типа выше в данной таблице |
|  | Inner_CadastralNumbers | Н | S | Кадастровые или иные номера зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, расположенных на земельном участке | См. описание элемента «Inner_CadastralNumbers выше в данной таблице |
|  | SubParcels | H | S | Сведения о частях участка |  |
|  | DeleteEntryParcels | H | S | Исключаемые из ЕЗ входящие участки | Заполняется только в случае преобразования ЕЗ |
|  | Note | Н | Т | Иные сведения | Указываются сведения о содержании ограничения (обременения) права, если такое ограничение (обременение) права установлено или устанавливается в отношении всего земельного участка (в том числе в связи с обеспечением доступа к земельным участкам или землям общего пользования) |
| ChangeParcel | CadastralNumber | ОА | T(40) | Кадастровый номер | См. п. 2 Общих требований к заполнению межевого плана в формате XML |
| SubParcels |  |  |  |  |  |
|  | FormSubParcel | НМ | SА | Образуемая часть участка | Описание элемента FormSubParcel см. в таблице 4 |
|  | ExistSubParcel | НМ | SА | Существующая (уточняемая, изменяемая) часть участка |  |
|  | InvariableSubParcel | НМ | SA | Существующая (неизменяемая) часть участка | Описание элемента InvariableSubParcel см. в таблице 4 |
| ExistSubParcel |  |  |  |  |  |
|  | tSubParcel |  |  |  | Тип tSubParcel. Описание типа см. в таблице 4 |
|  | Number_Record | УОА | Z(10) | Учетный номер части ЗУ | Должен присутствовать Number_Record при отсутствии CadastralNumber_EntryParcel. Number_Record заполняется в отношении существующих (уточняемых, изменяемых) частей земельных участков. Для входящих в состав ЕЗ участков, описываемых в данном разделе, не заполняется. |
|  | CadastralNumber_EntryParcel | УОА | T(40) | Кадастровый номер входящего в состав ЕЗ участка | Должен присутствовать CadastralNumber_EntryParcel при отсутствии Number_Record. Атрибут CadastralNumber_EntryParcel присутствует только в этом разделе и заполняется только в отношении земельных участков, входящих в состав ЕЗ, если они сохраняются в измененных границах. Формат заполнения поля см. п.2 Общих требований к заполнению межевого плана в формате XML |
| DeleteEntryParcels |  |  |  |  |  |
|  | DeleteEntryParcel | OM | SA | Исключаемый входящий участок |  |
| DeleteEntryParcel | CadastralNumber | OA | T(40) | Кадастровый номер | Формат заполнения поля см. п.2 Общих требований к заполнению межевого плана в формате XML |

Таблица 3

## «Уточнение границ»

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточнение границ (SpecifyParcel) |
| SpecifyParcel |  |  |  |  |  |
|  | ExistParcel | УО | SA | Сведения об уточняемом участке, не являющемся единым землепользованием, и его частях | Тип tExistParcel. |
|  | ExistEZ | УО | S | Сведения об уточняемом едином землепользовании и его частях |  |
|  | SpecifyRelatedParcel | HM | SA | Уточнение границ смежных участков | Заполняется в случае, если в результате кадастровых работ по уточнению местоположения границы земельного участка уточнено местоположение границ смежных земельных участков. Тип tSpecifyRelatedParcel. См. описание типа в таблице 6 |
| Сведения об уточняемых участках и их частях ExistParcel (тип tExistParcel) |
| tExistParcel |  |  |  |  |  |
|  | CadastralBlock | О | Т(12-13) | Номер кадастрового квартала | См. п. 2 Общих требований к заполнению межевого плана в формате XML |
|  | Inner_CadastralNumbers | Н | S | Кадастровые или иные номера зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, расположенных на земельном участке | См. Описание элемента Inner_CadastralNumbers в таблице 2 |
|  | Area | O | S | Уточненная площадь земельного участка | Тип tAreaNew. См. Описание типа в таблице 2 |
|  | SubParcels | H | S | Сведения о частях участка |  |
|  | Entity_Spatial | УО | SA | Описание местоположения границ | Заполняется в отношении землепользования. Описание элемента Entity_Spatial см. в таблице 8 |
|  | Contours | УО | S | Контуры многоконтурного участка (если участок в результате уточнения становится/остается многоконтурным) | Заполняется в отношении многоконтурного земельного участка |
|  | Area_In_GKN | Н | Z(20) | Площадь земельного участка по сведениям государственного кадастра недвижимости | Указывается в квадратных метрах с округлением до 1 квадратного метра |
|  | Delta_Area | Н | Z | Оценка расхождения площадей | Указывается в квадратных метрах |
|  | Min_Area | Н | S | Предельный минимальный размер земельного участка | Тип tArea_without_Innccuracy (См. описание типа в таблице 2) |
|  | Max_Area | Н | S | Предельный максимальный размер земельного участка | Тип tArea_without_Innccuracy (См. описание типа в таблице 2) |
|  | Note | Н | Т | Иные сведения | Указываются сведения о содержании ограничения (обременения) права, если такое ограничение (обременение) права установлено или устанавливается в отношении всего земельного участка (в том числе в связи с обеспечением доступа к земельным участкам или землям общего пользования) |
|  | RelatedParcels | Н | S | Сведения о земельных участках, смежных с уточняемым земельным участком | Включаются сведения о смежных земельных участках, границы которых уточнены в результате выполнения кадастровых работ. См. описание в таблице 14 |
| tExistParcel | CadastralNumber | ОА | Т(40) | Кадастровый номер | См. п. 2 Общих требований к заполнению межевого плана в формате XML |
| SubParcels |  |  |  |  |  |
|  | FormSubParcel | НМ | SА | Образуемая часть участка | Описание элемента FormSubParcel см. В таблице 4 |
|  | ExistSubParcel | НМ | SА | Существующая (уточняемая, изменяемая) часть участка | Описание элемента ExistSubParcel см. в таблице 4 |
|  | InvariableSubParcel | НМ | SA | Существующая (неизменяемая) часть участка | Описание элемента InvariableSubParcel см. в таблице 4 |
| Contours |  |  |  |  |  |
|  | NewContour | НМ | SA | Новый контур многоконтурного участка | См. описание элемента NewContour в таблице 5 |
|  | ExistContour | НМ | SA | Существующий (уточняемый, изменяемый) контур | См. описание элемента ExistContour в таблице 5 |
|  | DeleteAllBorder | НМ | SA | Исключение границы контура многоконтурного участка (исключение контура) |  |
| DeleteAllBorder |  |  |  |  |  |
|  | OldOrdinate | НМ | SA | Существующая точка | Тип tOrdinate. См. Описание в табл. 8 |
| DeleteAllBorder | Number_Record | НА | Z(10) | Учетный номер контура |  |
| Сведения об уточняемом едином землепользовании |
| ExistEZ |  |  |  |  |  |
|  | ExistEZParcels | О | SA | Единое землепользование | Тип tExistEZParcel |
|  | ExistEZEntryParcels | Н | S | Сведения об уточняемых входящих в ЕЗ участках |  |
| ExistEZEntryParcels |  |  |  |  |  |
|  | ExistEZEntryParcel | ОМ | SA | Сведения об уточняемом входящем в ЕЗ участке | Тип tExistEZEntryParcel |
| Единое землепользование (Тип tExistEZParcel) |
| tExistEZParcel |  |  |  |  |  |
|  | CadastralBlock | О | Т(12-13) | Номер кадастрового квартала | См. п. 2 Общих требований к заполнению межевого плана в формате XML |
|  | Inner_CadastralNumbers | Н | S | Кадастровые или иные номера зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, расположенных на земельном участке | См. Описание элемента в таблице 2 |
|  | Area | O | S | Уточненная площадь земельного участка | Тип tAreaNew. См. описание в таблице 2 |
|  | SubParcels | H | S | Сведения о частях участка |  |
|  | Composition_EZ | Н | S | Состав единого землепользования (ЕЗ) | Заполняется в случае изменения состава ЕЗ |
|  | Area_In_GKN | Н | Z(20) | Площадь земельного участка по сведениям государственного кадастра недвижимости | Указывается в квадратных метрах с округлением до 1 квадратного метра |
|  | Delta_Area | Н | Z | Оценка расхождения площадей | Указывается в квадратных метрах |
|  | Min_Area | Н | S | Предельный минимальный размер земельного участка | Тип tArea_without_Innccuracy. См. описание типа в табл. 2 |
|  | Max_Area | Н | S | Предельный максимальный размер земельного участка | Тип tArea_without_Innccuracy. См. описание типа в табл. 2 |
|  | Note | Н | Т | Иные сведения |  |
|  | RelatedParcels | Н | S | Сведения о земельных участках, смежных с уточняемым земельным участком | См. описание в таблице 14 |
| tExistEZParcel | CadastralNumber | ОА | Т(40) | Кадастровый номер | См. п. 2 Общих требований к заполнению межевого плана в формате XML |
| SubParcels |  |  |  |  |  |
|  | FormSubParcel | НМ | SА | Образуемая часть участка | Описание элемента FormSubParcel см. в таблице 4 |
|  | ExistSubParcel | НМ | SА | Существующая (уточняемая, изменяемая) часть участка | Описание элемента ExistSubParcel см. в таблице 4 |
|  | InvariableSubParcel | НМ | SA | Существующая (неизменяемая) часть участка | Описание элемента InvariableSubParcel см. в таблице 4 |
| Composition_EZ |  |  |  |  |  |
|  | InsertEntryParcels | H | S | Включаемые в ЕЗ участки |  |
|  | DeleteEntryParcels | H | S | Исключаемые из ЕЗ входящие участки |  |
| InsertEntryParcels |  |  |  |  |  |
|  | InsertEntryParcel | OM | S | Включаемый в ЕЗ участок |  |
| InsertEntryParcel |  |  |  |  |  |
|  | ExistEntryParcel | УО | SA | Сведения о существующих обособленных и условных участках, включаемых в состав ЕЗ |  |
|  | NewEntryParcel | УО | SА | Сведения о новых обособленных и условных участках, включаемых в состав ЕЗ | Тип tNewEZEntryParcel |
| ExistEntryParcel |  |  |  |  |  |
| ExistEntryParcel | CadastralNumber | ОА | Т(40) | Кадастровый номер | См. п. 2 Общих требований к заполнению межевого плана в формате XML |
| Сведения о новых обособленных и условных участках, включаемых в состав ЕЗ (Тип tNewEZEntryParcel) |
| tNewEZEntryParcel |  |  |  |  |  |
|  | Area | O | S | Уточненная площадь участка | Тип tAreaNew. См. Описание в табл. 2 |
|  | Entity_Spatial | O | SА | Описание местоположения границ | См. описание в таблице 8 |
|  | Encumbrance | Н | S | Характеристика части | Тип tEncumbrance. См. описание в таблице 11 |
| tNewEZEntryParcel | Name | ОА | К(2) | Название участка. Обособленный (03) или Условный (04) | Выбор одного из значений: 03 или 04 |
| tNewEZEntryParcel | Definition | ОА | Т(50) | Обозначение на плане | Поле заполняется в соответствии с установленным шаблоном аналогично <Definition> в разделе NewParcel |
| DeleteEntryParcels |  |  |  |  |  |
|  | DeleteEntryParcel | OM | SА | Исключаемый входящий участок |  |
| DeleteEntryParcel | CadastralNumber | ОА | Т(40) | Кадастровый номер | См. п. 2 Общих требований к заполнению межевого плана в формате XML |
| Сведения об уточняемом входящем в ЕЗ участке (Тип tExistEZEntryParcel) |
| tExistEZEntryParcel |  |  |  |  |  |
|  | Area | O | S | Уточненная площадь земельного участка | Тип tAreaNew. См. Описание в табл. 2 |
|  | Area_In_GKN | Н | Z(20) | Площадь земельного участка по сведениям государственного кадастра недвижимости | Указывается в квадратных метрах с округлением до 1 квадратного метра |
|  | Encumbrance | Н | S | Характеристика части | Тип tEncumbrance. См. описание в таблице 11 |
|  | Entity_Spatial | O | SА | Описание местоположения границ | См. описание в таблице 8 |
|  | Note | Н | Т | Иные сведения |  |

Таблица 4

## «Часть участка»

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о частях участка |
|  | FormSubParcel | НМ | SA | Образуемая часть участка | Заполняется в отношении образуемых частей ЗУ (в т.ч. многоконтурных) |
|  | ExistSubParcel | НМ | SA | Существующая (уточняемая, изменяемая) часть участка | Заполняется в отношении частей ЗУ (в т.ч. многоконтурных), которые сохраняются в уточняемых границах |
|  | InvariableSubParcel | НМ | SA | Существующая (неизменяемая) часть участка | Заполняется в отношении частей ЗУ (в т.ч. многоконтурных), которые сохраняются в прежних границах |
| Образуемая часть участка |
| FormSubParcel |  |  |  |  |  |
|  | tSubParcel |  |  | Тип tSubParcel | См. описание типа ниже в данной таблице |
| FormSubParcel | Definition | ОА | Т(50) | Обозначение части ЗУ | В т.ч. многоконтурной части |
| Существующая (уточняемая, изменяемая) часть участка |
| ExistSubParcel |  |  |  |  |  |
|  | tSubParcel |  |  | Тип tSubParcel | См. описание типа ниже в данной таблице |
| ExistSubParcel | Number_Record | ОА | Z(10) | Учетный номер части ЗУ | В т.ч. многоконтурной части |
| Существующая (неизменяемая) часть участка |
| InvariableSubParcel |  |  |  |  | Описание части ЗУ (в т.ч. многоконтурной части), которая сохраняется в прежних границах |
|  | Area | O | S | Площадь | Площадь части ЗУ (в т.ч. многоконтурной) которая сохраняется в прежних границах |
|  | Encumbrance | О | S | Характеристика части | Тип tEncumbrance. См. описание в таблице 11 |
|  | Contours | Н | S | Контуры многоконтурной части | Описание контуров многоконтурной части, которая сохраняется в прежних границах. См. описание элемента Contours ниже в данной таблице (для InvariableSubParcel). |
| InvariableSubParcel | Number_Record | ОА | Z(10) | Учетный номер части ЗУ | В т.ч. многоконтурной части |
| InvariableSubParcel | SubParcel_Realty | ОА | B(1) | Признак формирования ЧЗУ под ОН: 1 - ЧЗУ занята ОН, 0 - ЧЗУ не занята ОН | Признак того, что часть земельного участка (ЧЗУ) сформирована под объект недвижимости (ОН). Если часть сформирована под ОН – то 1 (true), если часть не занята ОН – то 0 (false) |
| Area |  |  |  |  | Площадь части ЗУ (в т.ч. многоконтурной), которая сохраняется в прежних границах (для InvariableSubParcel) |
|  | Area | О | Z(20) | Значение площади | Указывается в квадратных метрах с округлением до 1 квадратного метра |
|  | Unit | О | К(3) | Единица измерения | Фиксированное значение 055-Квадратный метр (По справочнику «Единицы измерений» Сборника классификаторов) |
| Contours (описание контуров многоконтурной части, которая сохраняется в прежних границах (для InvariableSubParcel)) |
| Contours |  |  |  |  |  |
|  | Contour | ОМ | SА | Контур многоконтурной части | Сведения о каждом контуре многоконтурной части |
| Contour |  |  |  |  |  |
|  | Area | O | S | Площадь | Тип tArea_Contour. См. описание типа ниже в данной таблице |
| Contour | Number | ОА | Т(100) | Обозначение или учетный номер контура части |  |
| Описание комплексных типов |
| Тип tSubParcel (Для образуемых и существующих (уточняемых, изменяемых) частей участка) |
|  | Area | O | S | Площадь | Тип tArea. См. описание типа ниже в данной таблице |
|  | Encumbrance | О | S | Характеристика части | Тип tEncumbrance. См. описание в таблице 11 |
|  | Entity_Spatial | УО | SA | Описание местоположения границ | Заполняется в отношении части ЗУ, не являющейся многоконтурной. См. описание в табл. 8 |
|  | Contours | УО | S | Контуры многоконтурной части | Заполняется в отношении многоконтурной части. См. описание элемента Contours ниже в данной таблице (для типа tSubParcel). |
| tSubParcel | SubParcel_Realty | ОА | B(1) | Признак формирования ЧЗУ под ОН: 1 - ЧЗУ занята ОН, 0 - ЧЗУ не занята ОН | Признак того, что часть земельного участка (ЧЗУ) сформирована под объект недвижимости (ОН). Если часть сформирована под ОН – то 1 (true), если ЧЗУ не занята ОН – то 0 (false) |
| Contours (описание многоконтурной части для типа tSubParcel) |
| Contours |  |  |  |  |  |
|  | Contour | ОМ | SА | Контур многоконтурной части | Сведения о каждом контуре многоконтурной части |
| Contour |  |  |  |  |  |
|  | Area | О | S | Площадь контура части | Тип tArea_Contour. См. описание типа ниже в данной таблице |
|  | Entity_Spatial | О | SА | Описание местоположения границ |  |
| Contour | Number | ОА | Т(100) | Обозначение или учетный номер контура части |  |
| Entity_Spatial |  |  |  |  |  |
|  | Spatial_Element | ОМ | S | Элемент контура | Должен быть замкнутый контур. Описание элемента см. в таблице 8 |
| Entity_Spatial | Ent_Sys | HA | T | Ссылка на систему координат | Тип IDREF |
| Тип tArea |
|  | Area | О | Z(20) | Значение площади | Указывается в квадратных метрах с округлением до 1 квадратного метра |
|  | Unit | О | К(3) | Единица измерения | Фиксированное значение 055-Квадратный метр (По справочнику «Единицы измерений» Сборника классификаторов) |
|  | Innccuracy | Н | Z | Погрешность вычисления | Обязательно заполняется в отношении образуемых частей ЗУ, а также в случае, если в результате уточнения местоположения границы существующей части ЗУ изменилась ее площадь. Указывается в квадратных метрах с округлением до 1 квадратного метра. |
| Тип tArea_Contour |
|  | Area | О | N(20,2) | Значение площади | Значение площади контура части указывается в квадратных метрах с округлением до 0,01 квадратного метра |
|  | Unit | О | К(3) | Единица измерения | Фиксированное значение 055-Квадратный метр (По справочнику «Единицы измерений» Сборника классификаторов) |
|  | Innccuracy | Н | Z | Погрешность вычисления | Указывается в квадратных метрах с округлением до 1 квадратного метра. |

Таблица 5

## «Контур многоконтурного участка»

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контуры многоконтурного участка |
|  | NewContour | НМ | SA | Новый контур многоконтурного участка |  |
|  | ExistContour | НМ | SA | Существующий (уточняемый, изменяемый) контур |  |
| NewContour |  |  |  |  |  |
|  | tContour |  |  | Тип tContour | См. описание типа ниже в данной таблице |
|  | Providing_Pass_CadastralNumbers | Н | S | Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ | Тип tProviding_Pass_CadastralNumbers. См. описание типа в таблице 2 |
| NewContour | Definition | ОА | Т(50) | Обозначение контура | Обозначение контура заполняется в соответствии с п.89-90 Требований |
| ExistContour |  |  |  |  |  |
|  | tContour |  |  | Тип tContour | См. описание типа ниже в данной таблице |
| Contour | Number_Record | ОА | Z(10) | Учетный номер контура |  |
| Тип tContour |
|  | Area | О | S | Площадь | Тип tArea_Contour. См. описание типа в таблице 4 |
|  | Entity_Spatial | О | SA | Описание местоположения границ | См. описание в табл. 8 |

Таблица 6

## «Уточнение границ смежных участков»

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уточнение границ смежных участков |
| SpecifyRelatedParcel |  | ОМ | SА | Уточнение границ смежных участков | Заполняется, если в результате уточнения местоположения границы земельного участка или в результате образования земельного участка уточнено местоположение границ смежных земельных участков. Тип tSpecifyRelatedParcel |
| tSpecifyRelatedParcel |
|  | AllBorder | УО | S | Полное описание границы смежного участка (контура многоконтурного участка) | Заполняется в случае изменения полного описания всей границы участка (контура многоконтурного участка) |
|  | Contours | УО | S | Контуры многоконтурного участка (если участок в результате уточнения становится многоконтурным) | Заполняется в случае, если участок, в результате уточнения становится многоконтурным или в существующем многоконтурном участке добавляются новые контура. |
|  | ChangeBorder | УOM | S | Изменение части границы (от точки до точки). В том числе добавление внутреннего контура (дырки) | Правила заполнения раздела см. п.7 Общих требований к заполнению межевого плана в формате XML |
|  | DeleteAllBorder | УОМ | S | Исключение границы контура многоконтурного участка (исключение контура) |  |
|  | ExistSubParcels | Н | S | Описание границ существующих частей уточняемого(мых) смежного(ных) участка(ков) (в т.ч. многоконтурных частей) | Раздел заполняется в случае, если при уточнении границ смежного земельного участка необходимо уточнение (изменение) границ расположенной на этом участке части (например, если часть «вылезает» за границы смежного участка). При любом из предложенных выше вариантов уточнения границ смежного земельного участка (в т.ч. и в случае изменения части границы этого участка) уточнение границ такой части (частей) участка должно представлять из себя описание всего контура ее границ. |
| tSpecifyRelatedParcel | CadastralNumber | OА | T(40) | Кадастровый номер | См. п. 2 Общих требований к заполнению межевого плана в формате XML |
| tSpecifyRelatedParcel | Number_Record | НА | Z(10) | Учетный номер контура многоконтурного участка |  |
| AllBorder |  |  |  |  |  |
|  | Entity_Spatial | О | SA | Описание местоположения границ | См. описание в таблице 8 |
| Contours |  |  |  |  |  |
|  | NewContour | НМ | SA | Новый контур многоконтурного участка | Добавление нового контура. См. описание элемента NewContour в таблице 5 |
| ChangeBorder |  |  |  |  |  |
|  | OldOrdinate | H | SA | Существующая точка | Тип tOrdinate. См. Описание в табл. 8 |
|  | NewOrdinate | H | SA | Новая точка | Тип tOrdinate. См. Описание в табл. 8 |
| DeleteAllBorder |  |  |  |  |  |
|  | OldOrdinate | О | SA | Существующая точка | Тип tOrdinate. См. Описание в табл. 8 |
| ExistSubParcels |  |  |  |  |  |
|  | ExistSubParcel | ОМ | SA | Описание границ существующей части уточняемого смежного участка (в т.ч. многоконтурной части) |  |
| ExistSubParcel |  |  |  |  |  |
|  | Entity_Spatial | УО | SA | Описание местоположения границ | Заполняется в отношении части участка, имеющей не более одного контура |
|  | Contours | УО | S | Контуры многоконтурной части | Заполняется в отношении многоконтурных частей |
| ExistSubParcel | Number_Record | ОА | Z(10) | Учетный номер части ЗУ |  |
| Entity_Spatial |  |  |  |  |  |
|  | Spatial_Element | ОМ | S | Элемент контура | Должен быть замкнутый контур. Описание элемента см. в таблице 8. |
| Entity_Spatial | Ent_Sys | НА | T | Ссылка на систему координат | Тип IDREF |
| Contours |  |  |  |  |  |
|  | Contour | ОМ | SА | Контур многоконтурной части | Сведения о каждом контуре многоконтурной части |
| Contour |  |  |  |  |  |
|  | Entity_Spatial | О | SА | Описание местоположения границ | Описание элемента см. выше в данной таблице |
| Contour | Number | ОА | Z(10) | Учетный номер контура части |  |

Таблица 7

## «Адрес земельного участка»

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местоположение участка (Адрес) |
| Location (tAddress) |  |  |  |  | Тип tAddress. Правила заполнения раздела см. п.9 Общих требований к заполнению межевого плана в формате XML |
|  | Code_OKATO | О | T(11) | Код ОКАТО | Должен присутствовать код ОКАТО |
|  | Codе_KLADR | О | T(20) | Код КЛАДР | Должен присутствовать код КЛАДР |
|  | Postal_Code | Н | Т(6) | Почтовый индекс |  |
|  | Region | О | К(2) | Код региона | По справочнику «Коды Субъектов Российской Федерации» (dRegionsRF), приведенного в конце описания |
|  | District | Н | SA | Наименование района | При описании местоположения земельного участка должно присутствовать наименование района |
| District | Name | ОА | T(255) | Наименование адресного объекта |  |
| District | Type | ОА | T | Тип адресного объекта | По справочнику наименований адресных объектов по КЛАДР dDistrict «2-й уровень - районы (улусы) республик, краев, областей, автономной области, автономных округов, входящих в состав Российской Федерации» |
|  | City | Н | SA | Муниципальное образование | При наличии должно присутствовать наименование муниципального образования |
| City | Name | ОА | T(255) | Наименование адресного объекта |  |
| City | Type | ОА | T | Тип адресного объекта | По справочнику наименований адресных объектов по КЛАДР dCity «3-й уровень - административно-территориальное образование (АТО) районного подчинения» |
|  | Urban_District | Н | SA | Городской район |  |
| Urban_District | Name | ОА | T(255) | Наименование адресного объекта |  |
| Urban_District | Type | ОА | T | Тип адресного объекта | По справочнику dUrbanDistrict «Городской район», приведенного в конце описания |
|  | Soviet_Village | Н | SA | Сельсовет |  |
| Soviet_Village | Name | ОА | T(255) | Наименование адресного объекта |  |
| Soviet_Village | Type | ОА | T | Тип адресного объекта | По справочнику dSovietVillage «Сельсовет», приведенного в конце описания |
|  | Locality | H | SA | Населенный пункт |  |
| Locality | Name | ОА | T(255) | Наименование адресного объекта |  |
| Locality | Type | ОА | T | Тип адресного объекта | По справочнику наименований адресных объектов по КЛАДР dInhabitedLocalities «4-й уровень - тип населенного пункта» |
|  | Street | Н | SA | Улица |  |
| Street | Name | ОА | T(255) | Наименование улицы |  |
| Street | Type | ОА | T | Тип | По справочнику наименований адресных объектов по КЛАДР dStreets «5-й уровень - геоним (улицы городов, поселков городского типа и сельских населенных пунктов)» |
|  | Level1 | Н | SA | Дом |  |
| Level1 | Type | ОА | T | Тип | По справочнику расширенных адресных элементов dLocationLevel1Type «Тип адресного элемента первого уровня», приведенного в конце описания |
| Level1 | Value | ОА | T(255) | Значение |  |
|  | Level2 | Н | SA | Корпус |  |
| Level2 | Type | ОА | T | Тип | По справочнику расширенных адресных элементов dLocationLevel2Type «Тип адресного элемента второго уровня», приведенного в конце описания |
| Level2 | Value | ОА | T(255) | Значение |  |
|  | Level3 | Н | SA | Строение |  |
| Level3 | Type | ОА | T | Тип | По справочнику расширенных адресных элементов dLocationLevel3Type «Тип адресного элемента третьего уровня», приведенного в конце описания |
| Level3 | Value | ОА | T(255) | Значение |  |
|  | Apartment | Н | SA | Квартира |  |
| Apartment | Type | ОА | T | Тип | По справочнику расширенных адресных элементов уровня помещения dApartmentType «Тип адресного элемента четвертого уровня», приведенного в конце описания |
| Apartment | Value | ОА | T(255) | Значение |  |
|  | Other | Н | T(2500) | Иное |  |
|  | Note | Н | T(4000) | Неформализованное описание адреса в соответствии с документом или неформализованное описание местоположения земельного участка |  |

Таблица 8

## «Описание местоположения границ»

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание границ земельного участка |
| Entity_Spatial |  |  |  |  |  |
|  | Spatial_Element | ОМ | S | Элемент контура | Должен быть замкнутый контур. Правила заполнения раздела см. п.4 и 5 Общих требований к заполнению межевого плана в формате XML. Тип tSPATIAL_ELEMENT_OLD_NEW |
|  | Borders | H | S | Граница участка | Обязательно заполняется в отношении земельных участков |
| Entity_Spatial | Ent_Sys | HA | T | Ссылка на систему координат | Тип IDREF |
| Тип tSPATIAL_ELEMENT_OLD_NEW |
| tSPATIAL_ELEMENT_OLD_NEW |  |  |  |  |  |
|  | Spelement_Unit | ОМ | SA | Часть элемента (точка) | Тип tSPELEMENT_UNIT_OLD_NEW. |
| Тип tSPELEMENT_UNIT_OLD_NEW |
| tSPELEMENT_UNIT_OLD_NEW |  |  |  |  |  |
|  | NewOrdinate | Н | SA | Новая точка | Тип tOrdinate. |
|  | OldOrdinate | Н | SА | Существующая точка | Тип tOrdinate. |
| Spelement_Unit | Type_Unit | ОA | T | "Элементарный" тип для части элемента | Тип Type_Unit. Фиксированное значение «точка». |
| tOrdinate |  |  |  |  | Тип tOrdinate. |
| Ordinate | X | ОА | N(38,2) | Координата X | Значения координат характерных точек границ земельных участков (частей земельных участков) указываются в метрах с округлением до 0,01 метра. |
| Ordinate | Y | ОА | N(38,2) | Координата Y | Значения координат характерных точек границ земельных участков (частей земельных участков) указываются в метрах с округлением до 0,01 метра. |
| Ordinate | Num_Geopoint | HА | Z(22) | Номер межевой точки | Обозначение характерной точки. |
| Ordinate | Geopoint_Zacrep | НА | Т(120) | Описание закрепления точки |  |
| Ordinate | Delta_Geopoint | HА | N(20,2) | Погрешность | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки границы земельного участка (части земельного участка). |
| Ordinate | Point_Pref | НА | Т | Префикс номера точки | Может указываться, например, для новых точек границ земельных участков и их частей - строчная буква "н" русского алфавита. |
| Borders |  |  |  |  |  |
|  | Border | ОМ | SА | Описание границы | Тип tBorder |
| tBorder |  |  |  | Тип tBorder |  |
|  | Edge | H | S | Часть границы |  |
| Border | Spatial | OA | N(22) | Порядковый номер элемента контура |  |
| Border | Point1 | OA | N(22) | Порядковый номер точки1 в элементе | Обозначение части границы от точки до точки |
| Border | Point2 | OA | N(22) | Порядковый номер точки2 в элементе | Обозначение части границы от точки до точки |
| Border | ByDef | HA | B(1) | По описанию (0 - нет, 1- да) |  |
| Edge |  |  |  | Часть границы |  |
|  | Length | H | N(20,2) | Горизонтальное проложение в метрах | Значения горизонтальных проложений указывается в метрах с округлением до 0,01 метра |
|  | Definition | Н | T | Описание границы | Текстовое описание прохождения части границы |

Таблица 9

## «Кадастровый инженер»

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадастровый инженер |
| Contractor |  |  |  |  |  |
|  | FIO | О | S | Фамилия, имя, отчество | Тип tFIO |
|  | N_Certificate | О | T(50) | Номер квалификационного аттестата кадастрового инженера |  |
|  | Telephone | О | T(50) | Контактный телефон |  |
|  | Address | О | T(250) | Почтовый адрес для связи с кадастровым инженером |  |
|  | E_mail | Н | T(100) | Электронный адрес для связи с кадастровым инженером |  |
|  | Organization | Н | Т(255) | Наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица |  |
| Contractor | Date | ОA | D(8) | Дата проведения кадастровых работ |  |
| Фамилия, имя, отчество (Тип tFIO) |
| tFIO |  |  |  |  |  |
|  | Surname | О | Т(45) | Фамилия |  |
|  | First | О | Т(255) | Имя |  |
|  | Patronymic | Н | Т(45) | Отчество |  |

Таблица 10

## «Сведения об образуемых частях»

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об образуемых частях |
| NewSubParcel |  | ОМ | SA | Тип tNewSubParcel |  |
| Тип tNewSubParcel |
|  | CadastralNumber_Parcel | О | Т(40) | Кадастровый номер земельного участка | Для всех образуемых частей кадастровый номер родительского участка должен быть одинаковым. Формат заполнения аналогичен формату заполнения «CadastralNumber». Описание см. п. 2 Общих требований к заполнению межевого плана в формате XML |
|  | Area | О | S | Площадь | Тип tArea. См. описание типа в табл. 4 |
|  | Encumbrance | O | S | Характеристика части | Тип tEncumbrance. См. описание типа в таблице 11 |
|  | Entity_Spatial | УО | SA | Описание местоположения границ | Заполняется в отношении части ЗУ, не являющейся многоконтурной. |
|  | Contours | УО | S | Контуры многоконтурной части | Заполняется в отношении многоконтурной части. См. описание Contours (описание многоконтурной части для типа tSubParcel) в таблице 4 |
| Entity_Spatial |  |  |  |  |  |
|  | Spatial_Element | ОМ | S | Элемент контура | Должен быть замкнутый контур. См. п.4 Общих требований к заполнению межевого плана в формате XML. Тип tSPATIAL_ELEMENT_OLD_NEW. Описание Spatial_Element см. в табл. 8 |
| Entity_Spatial | Ent_Sys | HA | T | Ссылка на систему координат | Тип IDREF |
| NewSubParcel | Definition | ОА | Т(50) | Обозначение |  |
| NewSubParcel | SubParcel_Realty | ОА | B(1) | Признак формирования ЧЗУ под ОН: 1 - ЧЗУ занята ОН, 0 - ЧЗУ не занята ОН | Признак того, что часть земельного участка (ЧЗУ) сформирована под объект недвижимости (ОН). Если часть сформирована под ОН – то 1 (true), если ЧЗУ не занята ОН – то 0 (false) |

Таблица 11

## «Сведения об ограничениях (обременениях)»

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об ограничениях (обременениях) вещных прав |
| Encumbrances |  |  |  |  |  |
|  | Encumbrance | ОМ | S | Сведения об ограничениях (обременениях) вещных прав | Тип tEncumbrance |
| tEncumbrance |  |  |  |  |  |
|  | Name | Н | T(4000) | Содержание обременения/Сведения об ОН, расположенном на ЗУ |  |
|  | Type | О | К(12) | Вид обременения | По классификатору «Ограничения (обременения) прав» Сборника классификаторов |
|  | CadastralNumber_Restriction | Н | T(40) | Кадастровый номер ЗУ, в пользу которого установлен сервитут | Формат заполнения аналогичен формату заполнения поля «CadastralNumber». Описание см. в п.2 Общих требований к заполнению межевого плана в формате XML |
|  | Documents | Н | S | Документы, на основании которых возникает обременение | См. описание элемента Documents в таблице 13 |

Таблица 12

## «Сведения о заказчике кадастровых работ»

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Client |  |  |  |  |  |
|  | Person | УO | S | Физическое лицо |  |
|  | Organization | УO | S | Российское юридическое лицо |  |
|  | Foreign_Organization | УO | S | Иностранное юридическое лицо |  |
|  | Governance | УO | S | Орган государственной власти, орган местного самоуправления |  |
| Client | Date | ОA | D(8) | Дата приемки работ |  |
| Person |  |  |  |  |  |
|  | FIO | O | S | Фамилия, имя, отчество | Тип tFIO. См. описание типа в таблице 9 |
| Organization |  |  |  |  |  |
|  | Name | O | T | Полное наименование |  |
|  | Agent | О | S | Представитель |  |
| Foreign_Organization |  |  |  |  |  |
|  | Name | O | T | Полное наименование |  |
|  | Countru | O | T | Наименование страны регистрации (инкорпорации) |  |
|  | Agent | О | S | Представитель |  |
| Governance |  |  |  |  |  |
|  | Name | O | T | Полное наименование |  |
|  | Agent | О | S | Представитель |  |
| Agent |  |  |  |  |  |
|  | tFIO |  |  | Тип tFIO | См. описание типа в таблице 9 |
|  | Appointment | H | T(255) | Должность |  |

Таблица 13

## «Документ»

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание документа |
| Documents |  |  |  |  |  |
|  | Document | OM | S | Реквизиты документов | Тип tDocument |
| Тип tDocument |
|  | Code_Document | О | К(12) | Код документа | При описании реквизитов документов используются соответствующие классификаторы и коды документов Сборника классификаторов (Документы, содержащие описание объекта (код классификатора 558.2), Документы, содержащие описание заявителя или его представителя (код классификатора 558.3), Документы о правах, сделках, ограничениях (обременениях) (код классификатора 558.4), Виды документов, удостоверяющих личность физического лица (код классификатора 8.1), Виды документов, идентифицирующих юридическое лицо (код классификатора 8.2)) |
|  | Name | H | T(255) | Наименование документа |  |
|  | Series | Н | T(45) | Серия документа |  |
|  | Number | O | T(45) | Номер документа |  |
|  | Date | Н | D(8) | Дата выдачи документа |  |
|  | IssueOrgan | H | T(255) | Организация, выдавшая документ. Автор документа |  |
|  | NumberReg | H | T(45) | Номер документа в реестре для регистрации нотариальных действий |  |
|  | DateReg | H | D(8) | Дата внесения сведений о документе в реестр для регистрации нотариальных действий |  |
|  | Duration | H | S | Срок действия |  |
|  | Register | H | T(255) | Кто удостоверил (ФИО нотариуса) |  |
|  | Desc | H | T(255) | Особые отметки |  |
|  | IssueOrgan_Code | H | T(20) | Код подразделения |  |
|  | AppliedFiles | H | S | Приложенные файлы с образами |  |
| Duration |  |  |  |  |  |
|  | Started | H | D(8) | Дата начала действия |  |
|  | Stopped | H | D(8) | Дата прекращения действия |  |
| AppliedFiles |  |  |  |  |  |
|  | AppliedFile | OM | SA | Приложенные файлы с образами | Тип tAppliedFile |
| tAppliedFile |  |  |  |  |  |
|  | Kind | ОA | К(2) | Вид файла по справочнику видов приложенных файлов | Возможные значения: 01- Образ документа; 02 - Электронный документ (должен быть представлен одним файлом) |
|  | Name | ОA | T(500) | Относительный путь к файлу с изображением\Имя файла с изображением | Например: \\pictures\описание 2.pdf |

Таблица 14

## «Сведения о земельных участках, смежных с уточняемым земельным участком»

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RelatedParcels |  |  |  |  |  |
|  | ParcelNeighbours | ОМ | S | Сведения о земельном участке, смежном с уточняемым земельным участком |  |
| ParcelNeighbours |  |  |  |  |  |
|  | Definition | О | Т | Обозначение характерной точки или части границы |  |
|  | ParcelNeighbour | ОМ | S | Сведения о земельном участке, смежном с уточняемым земельным участком |  |
| ParcelNeighbour |  |  |  |  |  |
|  | Cadastral_Number | О | Т(40) | Кадастровый номер земельного участка, смежного с уточняемым (образуемым) земельным участком | Формат заполнения аналогичен формату поля «CadastralNumber» Описание см. п. 2 Общих требований к заполнению межевого плана в формате XML |
|  | OwnerNeighbours | Н | S | Сведения о правах и правообладателях смежного участка |  |
| OwnerNeighbours |  |  |  |  |  |
|  | NameRight | О | Т(255) | Вид права |  |
|  | OwnerNeighbour | ОМ | S | Правообладатели смежного участка |  |
| Neighbours |  |  |  |  |  |
|  | NameOwner | О | Т | Правообладатель | Заполняется в соответствии с п. 68 Приложения № 2 к Приказу Минэкономразвития России от 24.11.2008 № 412. |
|  | ContactAddress | О | Т | Контактный адрес правообладателя |  |
|  | Documents | Н | S | Ревизиты документов, подтверждающих права на земельный участок | При необходимости описания реквизитов документа в этом разделе код соответствующего документа используется из классификатора 558.4 «Документы о правах, сделках, ограничениях (обременениях)» Сборника классификаторов. См. описание элемента Documents в таблице 13 |

Таблица 15

## «Исходные данные»

| Код элемента | Содержание элемента | Тип | Формат | Наименование | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Input_Data |  |  |  |  |  |
|  | Documents | H | S | Перечень документов, на основании которых подготовлен межевой план, и использованных при подготовке межевого плана |  |
|  | Geodesic_Bases | H | S | Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке межевого плана |  |
|  | Means_Survey | H | S | Сведения о средствах измерения |  |
|  | Realty | H | S | Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на исходных или измененных земельных участках |  |
|  | SubParcels | H | S | Сведения о частях исходных, измененных или уточняемых земельных участков | Заполняется при наличии в ГКН сведений о поставленных на государственный кадастровый учет частях исходного, измененного или уточняемого земельного участка |
| Documents |  |  |  |  |  |
|  | Document | OM | S | Описание документа |  |
| Document |  |  |  |  |  |
|  | tDocument |  |  | Тип tDocument | См.описание Типа tDocument в таблице 13 |
|  | Scale | Н | T(255) | Масштаб соответствующего картографического произведения |  |
|  | Date_Create | Н | D(8) | Дата создания картографического произведения |  |
|  | Date_Update | H | D(8) | Дата последнего обновления картографического произведения |  |
| Geodesic_Bases |  |  |  |  |  |
|  | Geodesic_Base | OM | S | Пункт геодезической сети |  |
| Geodesic_Base |  |  |  |  |  |
|  | PName | O | T(4000) | Название пункта геодезической сети |  |
|  | PKind | O | T(4000) | Тип пункта геодезической сети |  |
|  | PKlass | O | T(4000) | Класс геодезической сети |  |
|  | OrdX | O | N(38,2) | Координата X | Значения координат пунктов опорной межевой сети, государственной геодезической сети указываются в метрах с округлением до 0,01 метра |
|  | OrdY | O | N(38,2) | Координата Y | Значения координат пунктов опорной межевой сети, государственной геодезической сети указываются в метрах с округлением до 0,01 метра |
| Means_Survey |  |  |  |  |  |
|  | Means_Survey | ОМ | S | Сведения о средствах измерения |  |
| Means_Survey |  |  |  |  |  |
|  | Name | O | T(1500) | Название прибора (инструмента, аппаратуры) |  |
|  | Certificate | Н | T(4000) | Реквизиты сертификата прибора (инструмента, аппаратуры), при наличии такого сертификата |  |
|  | Certificate_Verification | O | T(4000) | Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) |  |
| Realty |  |  |  |  |  |
|  | OKS | ОМ | S | Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на исходном или измененном земельном участке |  |
| OKS |  |  |  |  |  |
|  | CadastralNumber | О | Т(40) | Кадастровый номер земельного участка | См. п. 2 Общих требований к заполнению межевого плана в формате XML |
|  | CadastralNumber_OtherNumber | О | Т | Кадастровые или иные номера зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, расположенных на земельном участке |  |
|  | Name_OKS | Н | Т | Наименование (вид) расположенных на ЗУ объектов недвижимости |  |
| SubParcels |  |  |  |  |  |
|  | SubParcel | ОМ | S | Сведения о частях исходного, измененного или уточняемого земельного участка |  |
| SubParcel |  |  |  |  |  |
|  | CadastralNumber | О | Т(40) | Кадастровый номер земельного участка | См. п. 2 Общих требований к заполнению межевого плана в формате XML |
|  | Number_Record | О | Т | Учетные номера частей земельного участка |  |

Справочники, используемые в данной XML-схеме

Субъекты Российской Федерации (dRegionsRF)

Код субъекта Российской Федерации соответствует порядковому номеру субъекта Российской Федерации, входящего в состав Российской Федерации, в соответствии со статьей 71 Конституции (Основного закона) Российской Федерации - России, принятой на внеочередной сессии Верховного Совета РСФСР десятого созыва 12 апреля 1978 г. (в редакции от 10.12.1992 г.). Наименования субъектов Российской Федерации приведены в соответствии со статьей 65 Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 года (с учетом изменений, внесенных указами Президента Российской Федерации о включении новых наименований субъектов Российской Федерации в статью 65 Конституции Российской Федерации, Федеральных конституционных законов об образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Российской Федерации)

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| 01 | Республика Адыгея (Адыгея) |
| 02 | Республика Башкортостан |
| 03 | Республика Бурятия |
| 04 | Республика Алтай |
| 05 | Республика Дагестан |
| 06 | Республика Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика |
| 08 | Республика Калмыкия |
| 09 | Карачаево-Черкесская Республика |
| 10 | Республика Карелия |
| 11 | Республика Коми |
| 12 | Республика Марий Эл |
| 13 | Республика Мордовия |
| 14 | Республика Саха (Якутия) |
| 15 | Республика Северная Осетия-Алания |
| 16 | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 17 | Республика Тыва |
| 18 | Удмуртская Республика |
| 19 | Республика Хакасия |
| 20 | Чеченская Республика |
| 21 | Чувашская Республика-Чувашия |
| 22 | Алтайский край |
| 23 | Краснодарский край |
| 24 | Красноярский край |
| 25 | Приморский край |
| 26 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская область |
| 29 | Архангельская область |
| 30 | Астраханская область |
| 31 | Белгородская область |
| 32 | Брянская область |
| 33 | Владимирская область |
| 34 | Волгоградская область |
| 35 | Вологодская область |
| 36 | Воронежская область |
| 37 | Ивановская область |
| 38 | Иркутская область |
| 39 | Калининградская область |
| 40 | Калужская область |
| 41 | Камчатский край |
| 42 | Кемеровская область |
| 43 | Кировская область |
| 44 | Костромская область |
| 45 | Курганская область |
| 46 | Курская область |
| 47 | Ленинградская область |
| 48 | Липецкая область |
| 49 | Магаданская область |
| 50 | Московская область |
| 51 | Мурманская область |
| 52 | Нижегородская область |
| 53 | Новгородская область |
| 54 | Новосибирская область |
| 55 | Омская область |
| 56 | Оренбургская область |
| 57 | Орловская область |
| 58 | Пензенская область |
| 59 | Пермский край |
| 60 | Псковская область |
| 61 | Ростовская область |
| 62 | Рязанская область |
| 63 | Самарская область |
| 64 | Саратовская область |
| 65 | Сахалинская область |
| 66 | Свердловская область |
| 67 | Смоленская область |
| 68 | Тамбовская область |
| 69 | Тверская область |
| 70 | Томская область |
| 71 | Тульская область |
| 72 | Тюменская область |
| 73 | Ульяновская область |
| 74 | Челябинская область |
| 75 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская область |
| 77 | Г. Москва |
| 78 | Г. Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская автономная область |
| 83 | Ненецкий автономный округ |
| 86 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра |
| 87 | Чукотский автономный округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |

Тип адресного элемента первого уровня (dLocationLevel1Type)

| д | Дом |
| --- | --- |
| ГСК | Гаражно-строительный кооператив |
| казарма | казарма |
| уч | Участок |
| вл | Владение |
| бокс | бокс |
| в/ч | военная часть |
| сооружение | сооружение |

Тип адресного элемента второго уровня (dLocationLevel2Type)

| корп | Корпус |
| --- | --- |
| д | Дом |
| уч | Участок |
| вл | Владение |
| гараж | Гараж |
| бокс | бокс |
| строение | строение |
| сооружение | сооружение |

Тип адресного элемента третьего уровня (dLocationLevel3Type)

| строен | Строение |
| --- | --- |
| корп | Корпус |
| блок | Блок |
| литера | литера |

Тип адресного элемента четвертого уровня (dApartmentType)

| кв | Квартира |
| --- | --- |
| бокс | Бокс |
| к | Комната |
| пом | Помещение |

Сельсовет (dSovietVillage)

| с/с | Сельсовет |
| --- | --- |

Городской район (dUrbanDistrict)

| р-н | район |
| --- | --- |

»